## Slide 1: סדנא בנושא : תכנון אופטימלי להגנות בפני עומס יתר וזרם קצר
עריכה וכתיבה :
בלבל יוסף בודק סוג 3
belbely@zahav.net.il
050-2277185

## Slide 2: פרק א הגנות מתח נמוך

## Slide 3: סוגי נתיכים :
לפי תקן 60269 IEC קיימים הסוגים הבאים :
Gg/ gL קונבנציונלי
ag עבור זרם קצר בלבד
gr עבור אלקטרוניקה
כושר ניתוקKA 50
שימוש : חד פעמי
ישנם שלוש סוגי חלוקה לקטגוריות :
DO1 עד A16
DO2 עד 63A
DO3 עד 100A
1. נתיכי NEOZED

## Slide 4: .2נתיכי - NH
High Rupture Capacity KA100
גדלים קיימים :
בדומה לנתיך NEOZED, נתיכי NH מיוצרים לפי תקן IEC 60629
אפיוני נתיכי NH :
Gg, ag , gr
קטגוריה | גודל נתיך
0 | 6-160 A
1 | עד 250A
2 | עד 400A
3 | עד 630A
4 | עד 1000A ( KVA 630 )
4a | עד 1250A

## Slide 5: נתיכי מתח נמוך עקומות תגובה gL איטי/מהיר

## Slide 6: הגנה אלקטרומכנית - תרמו מגנטית ( מתח נמוך )

## Slide 7: מא"ז ( מפסק אוטומטי זעיר ) מוגדר בתקן 898 IEC
עבור דירת מוגדרים קיימים מא"ז בגדלים הבאים :

## Slide 8: ע"פ תקן 898 IEC
מפסק אוטומטי זעיר ביתי , יהיה בעל כושר ניתוק ICs
עד 25KA
אופיינים קיימים : B, C ,D
מגבילי זרם קצר – ms5 ( מילי-שניות )
אופיין D נפסל בתקן הישראלי למפסקים אוטומטים ביתיים.

## Slide 9: אופייני הגנה אלקטרו-מכנית B , C

## Slide 10: הגנה אלקטרו מכנית 947 IEC מפסקים אוטומטים תעשייתיים
מפסקים זעירים מדגם : K, Z
מפסקים תעשייתיים אלקטרו-מכניים
בנוסף לתגובה התרמית המהירה יותר, העמידה בזרם קצר הינה לפי Icu
Icu - המפסק יכול לנתק את הזרם , אבל יוצא משימוש
לעומת Ics - המפסק מנתק את הזרם אבל ניתן לשימוש חוזר

## Slide 11: הגנה אלקטרו-מכנית K,Z

## Slide 12: מקדם K – יחס בין ICS לבין ICU

## Slide 13: המשך - אופייני הגנות אלקטרו-מכאניות
הגנה תרמית בפני עומס יתר לפי : B,C,D,K,Z
הגנה מיידית בקצר החותכת את עקומת עומס יתר בזמן של "5 לכל היותר. בהתאם ל - ANSI 50
במפסקים עם הגנות תעשייתיות (למעט מא"ז ) ,
קיימת הגנה נוספת מושהית בזמן, לצורך התנעת עומס
אינדוקטיבי, בהתאם ל - . ANSI 51

## Slide 14: סלקטיביות בהגנות אלקטרו-מכאנית
הגנה תרמית – ANSI 49
סלקטיביות בעומס יתר- נעשית ע"י בחירת זרמים שונים לאותו עקום תגובה, גם כלפי נתיכים.
נדרש לציין כי נתיך מגיב מיידית ב-In 140% לעומת מפסק המגיב ב- In 110% .
לדוגמא : נתיך 35A סלקטיבי בטור עם מפסק 40A.
מסקנה : ישנה עדיפות לשימוש בנתיכים כהגנה על קווי
הזנה בפני עומס יתר .
הערה : תקנות החשמל מחייבות השימוש במפסקים אוטומטים במתקנים
ביתיים עד 3*63A

## Slide 15: סלקטיביות בקצר :
במפסקים אלקטרו-מכניים , אין למעשה אפשרות לבצע סלקטיביות בגלל התגובה המיידית של ההגנה.
להבדיל בין מגבילי זרם קצר (מפסקים עד A630) שזמן ההפסקה שלהם 5ms לבין מפסקים אשר אינם מגבילי זרם קצר שזמן ההפסקה שלהם המיידית 0.1s.
תקנות החשמל להעמסת מוליכים, I²t ≤ k²s²

## Slide 16: סלקטיביות בקצר – המשך 1
כדי לאפשר סלקטיביות בקצר, יש צורך בהפרשי זמן בין הגנה במעלה המתקן לבין הגנות אחרות בטור.
זמן של 0.2s הינו הפרש הזמן המינימלי לאפשר סלקטיביות
לכן האפשרות היחידה לבצע סלקטיביות בקצר הינה השימוש בהגנת זרם יתר לזמן מושהה ( Definite Time)
לפי הנחיות חברת החשמל מותר לוותר בהגנות של המפסק הראשי על ההגנה המיידית ולהסתפק בהגנה מושהית לזרם יתר, כאשר כל היציאות מוגנות בפני קצר.

## Slide 17: הגנה אלקטרו מכאנית סלקטיביות בקצר – המשך 2
כדי להבטיח סלקטיביות עם נתיך חברת החשמל חובה לכייל את ההגנה המושהית בזמן ההשהיה שלא יפחת מ- 0.2s ולהתאימה מול עקומת התגובה של הנתיך .
בכל מקרה ברוב המפסקים ישנה הגנה מיידית לזרם יתר של 20KA, כך שבזרמי קצר גדולים , קיים קושי רב בהבטחת סלקטיביות בקצר מול חברת החשמל
במפסיקים מגבילי זרם קצר , רב הסיכוי לסלקטיביות עם נתיך חברת החשמל בגלל זמן כיבוי הקשת של 0.005 שניות.

## Slide 18: סלקטיביות – המשך 3
האילוץ של תקנות החשמל למפסק ראשי עם אבטחה + כיול הגנה תרמית לפי גודל החיבור המאושר, מונעות תכנון נכון מבחינת סלקטיביות בקצר.
כדי לבצע תכנון נכון במסגרת האילוץ האמור בסעיף 1 ,
חובה לתכנן אבטחה ראשית עם נתיכים, גם מבחינת ניצול כל
החיבור המאושר וגם מבחינת הגבלת זרמי קצר ואפשרות ביצוע
סלקטיביות נכונה .
המלצה : יש לבצע תכנון קווי הזנה בשילוב נתיכים
( מניעת שריפות מזרם קצר ) .

## Slide 19: הגנות אלקטרונית

## Slide 20: הגנה אלקטרונית

## Slide 21: מגביל זרם קצר ( מ.נ )

## Slide 22: עכבה של מוליך למרחק של 1000 מטר

## Slide 23
פרק ב הגנות מתח גבוה

## Slide 24: שיטת הגנה במתח גבוה בתחמ"ש

## Slide 25: הגנה באמצעות נתיכים - מתח גבוה

## Slide 26: נתיכים – מתח גבוה

## Slide 27: הגנה אלקטרו-מכנית , מתח גבוה הגנות ישר לקוו

## Slide 28: הגנה אלקטרומכנית - מתח גבוה

## Slide 29: הגנה משנית אינטגרלית הגנות משניות
ממסרי הגנה ליתרת זרם, דורשים:
משני זרם, זרם משני 1 או 5A
משני מתח , מתח 110 וולט ~
קיימים שנאי זרם שהם מיצרים גם המתח הדרוש להפעלת הממסרים( גם במפסיקים האלקטרוניים במתח נמוך)

## Slide 30: הגנה אלקטרוניות אינטגרלית הגנות משניות עם משני זרם משולבים

## Slide 31: שנאי מדידה- מתח גבוה שנאי מתח

## Slide 32: שנאי מדידה- מתח גבוה שנאי מתח

## Slide 33: שנאי מדידה- מתח גבוה שנאי זרם

## Slide 34: שנאי מדידה- מתח גבוה שנאי זרם טבעתי

## Slide 35: שנאי מדידה- מתח גבוה

## Slide 36: שנאי זרם

## Slide 37: הגנה בפני זרם דלף

## Slide 38: הגנה תרמית לשנאים

## Slide 39: - Inverse Timeמתח גבוה

## Slide 40: הגנות בפני עומס יתר

## Slide 41: הגנה ואטמטרית כיוונית

## Slide 42: סוף
תודה על ההקשבה